## Slide 1
SM-U1-3 土壤夯實與壓密｜觀念講義
壓密沉陷計算四部曲
算現況 → 算增量 → 看歷史 → 選公式：順著決策鏈，選對公式不靠背
1
p0′
→
2
Δσ
→
3
pc′
→
4
Sc
示範案例貫穿全篇：黏土層 H = 4 m、e0 = 1.05、Cc = 0.32、Cr = 0.045、pc′ = 130 kPa；圖上數字全部可對帳

## Slide 2
OVERVIEW · 決策鏈
一條決策鏈：每一步的輸出，都是下一步的輸入
為什麼要照順序？
p0′ 算錯 → OCR 與 Case 一定判錯；Δσ 的載重型式判錯 → 沉陷量差一個數量級（本例 5.8 mm vs 86.9 mm）。
所以不背三條長公式，只要把 p0′、pc′、pf′ 排上同一條對數軸，看路徑走過哪幾段。
2

## Slide 3
STEP 1 · 算現況
先定「黏土層中點」，再算現況有效應力 p0′
逐層累加（水位下用 γ′）
砂（水位上） 18.0 × 2
= 36.00
砂（飽和） (19.5 − 9.81) × 4
= 38.76
黏土上半 (17.5 − 9.81) × 2
= 15.38
p0′ = 90.1 kPa
對帳：σ − u = 149.0 − 58.9 = 90.1，兩種算法答案相同
3

## Slide 4
STEP 1 · 為什麼取中點
中點一次算，和分 8 層積分只差 0.2%
為什麼中點能代表全層？
σ′ 沿深度線性變化，中點應力代表全層的平均壓縮行為；頂、底兩端的偏差大致互相抵消。
本例的證據
中點一次算 86.9 mm，分 8 層 86.75 mm——考場上中點法完全足夠。
什麼時候要分層？
黏土很厚，或 Δσ 隨深度劇烈變化（如小基腳的 2:1 法）時，才分薄層各自算再加總。
取頂或底代替中點：p0′ 會變成 74.8 或 105.5 kPa，後面 OCR、Case 全部跟著偏。
4

## Slide 5
STEP 2 · 算增量
Δσ：先判斷「有限基礎」還是「大面積」
有限尺寸基礎：2:1 法
1200 / (8.5 × 9.5) = 14.9 kPa
z 從「基礎底面」起算
大面積均布載重：全深度不折減
預壓覆土、大範圍回填、地下水位下降 → Δσ = 80 kPa 直達黏土中點
載重面積 ≫ 影響深度，應力無處擴散
5

## Slide 6
STEP 3 · 看歷史
e-log p′ 曲線：土壤記得自己被壓過多重
預壓密應力 pc′
= 130 / 90.1 = 1.44
OCR = 1 正常壓密 NC；> 1 過壓密 OC
記憶內 p′ ≤ pc′
走 Cr：把以前壓過的結構再壓一次，彈性為主，沉陷極小。
超過記憶 p′ > pc′
走 Cc：顆粒結構首次崩塌重排、不可回復，沉陷大得多。
斜率差 7.1 倍
本例 Cc / Cr = 0.32 / 0.045；一般在 5～10 倍之間。
判斷 Case 的唯一依據：把 p0′、pc′、pf′ 排在這條對數軸上。
6

## Slide 7
STEP 3 → 4 · 公式的來源
三條公式其實只是同一件事：S = 孔隙比減少量換算成厚度
土粒體積不變，只有孔隙被擠掉
① 應變 = 孔隙減少 / 原總高
② Δe 由 e-log p′ 路徑逐段讀出
③ 代入本例
Δe = 0.0072 + 0.0374 = 0.0446
Sc = 0.0446 / 2.05 × 4000 = 86.9 mm
把 C·log(…) 代入 ① 就得到 Case A / B / C 三條公式——不必背，推得出來。
7

## Slide 8
STEP 4 · 選公式
Case A / B / C：路徑不同，沉陷量可差 30 倍
8

## Slide 9
STEP 4 · 判斷流程
兩個判斷就分完：OCR 是否為 1？pf′ 有沒有衝破 pc′？
Case A（NC）
Case B（OC、未跨越）
Case C（OC、跨越）
9

## Slide 10
WORKED EXAMPLE · Case C
示範案例完整計算：大面積預壓 80 kPa
關鍵觀念：沉陷量由「斜率 × 對數長度」決定；Cc 段即使較短，仍貢獻 84%。
① 判型
p0′ = 90.1 < pc′ = 130 < pf′ = 170.1
→ Case C，拆兩段
② Cr 段（p0′ → pc′）
0.045 × 4000 / 2.05 × log(130 / 90.1)
= 14.0 mm
③ Cc 段（pc′ → pf′）
0.320 × 4000 / 2.05 × log(170.1 / 130)
= 73.0 mm
④ Sc = 14.0 + 73.0 = 86.9 mm
10

## Slide 11
SANITY CHECK · 一秒驗算
Case C 的答案必定夾在「全套 Cr」與「全套 Cc」之間
下限：全套 Cr
24.2 mm
假設從頭到尾都在記憶內
上限：全套 Cc
172.3 mm
假設一加載就進入處女壓縮線
同地換成基腳
5.8 mm
2:1 法 Δσ 只剩 14.9 kPa，未達 pc′，為 Case C 的 1/15
11

## Slide 12
REVIEW · 高頻陷阱
六個最常見的扣分點（皆以示範案例量化）
1
2:1 法的 z 從地表起算
z 應為 6.5 m（基礎底面起）；誤用 8 m 得 10.9 kPa，低估 27%。
2
大面積載重也拿去折減
預壓覆土、大範圍回填、水位下降一律全深度不折減，Δσ = 80 kPa。
3
水位下忘記扣 γw
用總應力 149.0 當 p0′，會誤判 p0′ > pc′，整個 Case 判錯。
4
取黏土頂或底代替中點
p0′ 變成 74.8 或 105.5 kPa，OCR 與沉陷量全部跟著偏。
5
Case C 只用一條公式
全套 Cr 得 24.2、全套 Cc 得 172.3，正解 86.9 mm。
6
log 按成 ln
自然對數會放大 2.303 倍：86.9 → 200.2 mm。

## Slide 13
CHEAT SHEET · 考前速查
四部曲全公式一頁速查
① 現況有效應力
② 2:1 應力傳佈（z 從基底起）
③ 過壓密比
② 最終有效應力
沉陷的本質
④ Δe 分段讀取
Case A（NC，全程 Cc）
Case B（OC 未跨越，全程 Cr）
Case C（OC 跨越）
13

## Slide 14
重點回顧
1
p0′ 取黏土層中點，水位下用浮單位重逐層累加
2
Δσ 先判型式：基腳 2:1 法（z 從基底起算），大面積全深度不折減
3
OCR = pc′ / p0′ 判 NC / OC；Cc 約為 Cr 的 5～10 倍
4
三點排上對數軸看路徑；Case C 拆兩段，答案必夾在全套 Cr 與全套 Cc 之間
建議演練：SM-2003-2（2:1 應力傳佈 ＋ Case C 跨越段）